Příbalový leták

Návod na použití pro PET test

Typ výrobku:

Kultivační médium k přímému použití.

Účel použití:

PET test se používá jako screeningový kultivační diagnostický test k diferenciaci a presumptivní identifikaci mikroorganismů – původců infekčních onemocnění malých zvířat na úrovni rodu či druhu.

PET test je vhodný pro kultivaci

- původců střevních a močových infekcí (odběr výtěrem /moč)

- původců infekcí ucha, oka, pochvy (odběr stěrem/výtěrem)

- patogenů ze stěrů z ran, kůže a jiného biologického materiálu

V případě potřeby lze z nárůstu izolovat původce a po přeočkování na vhodné neselektivní kultivační médium dále otestovat citlivost k antibiotikům.

Princip metody:

Diagnostický set PET test umožňuje presumptivní rodové nebo druhové určení původce infekcí malých zvířat po 22hodinové (případně prodloužené 48hodinové) inkubaci při 37,5 °C.  PET test je třísektorová Petriho miska, která obsahuje tři pevná specifická chromogenní média se suplementy antimikrobik. Tato média umožňují selektivní kultivaci a zároveň, díky chromogenním vlastnostem, i presumptivní identifikaci vybraných zástupců gramnegativních a grampozitivních bakterií - zejména stafylokoky a streptokoky (enterokoky) dle tabulky.

| SEKTOR | Druh/Rod mikroorganizmu | ZBARVENÍ KOLONIÍ | QC kmen sbírkový (jako pozitivní kontrola nárůstu a vzhledu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Staph. | Staphylococcus aureus | růžové | CCM 3953 |
|  | Staphylococcus epidermidis | krémové, růžový nádech | CCM 4418 |
| Strep. | Streptococcus agalactiae | modré | CCM 6187 |
|  | Streptococcus pneumoniae | fialovorůžové | CCM 4501 |
|  | Streptococcus pyogenes | modrošedé | CCM 4425 |
|  | Enterococcus faecalis | sytě fialovorůžové | CCM 4224 |
| G- | Escherichia coli | sytě růžové s fialovými středy | CCM 3954 |
|  | Morganella morganii | žlutooranžová | CCM 4720 |
|  | Pseudomonas aeruginosa | žlutozelené | CCM 3955 |
|  | Enterobacter sakazakii | tyrkysová, narůžovělé okraje | CCM 3461 |
|  | Pasteurella multocida | žluté | CCM 5419 |
|  | Salmonella enteritidis | žluté | CCM 4420 |
|  | Klebsiella pneumoniae | tyrkysové | CCM 4985 |
|  | Proteus vulgaris | oranžové | CCM 1799 |
|  | Yersinia enterocolitica | žluté, fialové okraje | CCM 7204 |

Postup:

- Vhodným (na tuhé či flexibilní plastové tyčince, či drátku – dle lokalizace odběru)Sterilním výtěrovým tamponem provedeme stěr z rány, ucha, pochvy, oka atd. a dle nákresu (Obr. 1) tamponem očkujeme po jednom ze sektorů na Petriho misce.

- Očkovaný prostor na sektoru by měl zabrat cca 50 % plochy. Zbylá plocha slouží jako kontrola pro případnou kontaminaci spadem.

-  Daný postup opakujeme pro každý sektor Petriho misky.

-  Moč vycévkovaná do přiložené sterilní zkumavky se vyočkuje na kultivační půdu přiloženou kličkou.

- Po zaschnutí inokula naočkované misky inkubujeme víčkem Petriho misky dolů v termostatu nastaveném na 37,5 °C 22 - 24 hodin (případně 48 hodin).

Obr. 1: Schématické znázornění způsobu očkování na misku PET testu

Presumptivní určení druhu bakterie na PET testu:

- Bakterie se na každém sektoru identifikují dle zbarvení jejich kolonií, které odpovídá barevnému schématu uvedenému v tabulce (viz výše). Jako pomůcku k určení druhu bakterie použijte také  informační leták k PET testu, kde jsou k dispozici názorné fotografie Petriho misek s vykultivovanými  jednotlivými druhy bakterií.

- Barevné schéma se může na jednotlivých farmách lišit drobnými odchylkami barvy dle kmene bakterie.

Doporučení:

Test je považován za screeningový. Doporučujeme potvrdit identifikaci mikroorganismu laboratorním

vyšetřením, včetně stanovení citlivosti k antimikrobikům vždy, kdykoli je to žádoucí.

Složení výrobku:

PET test se skládá ze tří chromogenních půd, přičemž každá z nich obsahuje:

Agar, speciální směs peptonů a růstových faktorů, směs solí, specifickou selektivní složku a specifickou chromogenní složku.

Bezpečnostní opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění:

Pro profesionální použití ve veterinární oblasti.

Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.

K zajištění spolehlivosti testu dodržujte stanovený postup použití.

Skladování média:

Kultivační půdu uchovávejte při teplotě 2-8 °C ve tmě, vždy víčkem misky dolů. Při skladování může docházet ke kondenzaci vody na víčku misky, kterou je před použitím nutné odstranit vylitím. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.

Způsob likvidace:

Použitý, nepoužitý, kontaminovaný nebo jinak nevyhovující výrobek a odpad z něj likvidujte jako nebezpečný odpad, kód N180103, dle platné legislativy a předpisů.

Doba použitelnosti: 60 dní od data výroby

Držitel o rozhodnutí o schválení a výrobce: LabMediaServis s.r.o., Vítězná Huntířov 92, 54401 Dvůr králové nad Labem, Česká republika

www.labmediaservis.cz

Číslo schválení:  059-17/C

Symboly

LabMediaServis s.r.o.

Vítězná Huntířov 92

54401 Dvůr Králové nad Labem

provozovna: Národní 84

55101 Jaroměř